ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF2.2-200W |  |
| Номинальная мощность | 200 Вт |  |
| Максимальная мощность | 250 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 2.2 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 45 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 24В |  |
| Скорость вращения ротора | 400 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 2 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF2.6-300W |  |
| Номинальная мощность | 300 Вт |  |
| Максимальная мощность | 450 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 2.6 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 56 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 24В |  |
| Скорость вращения ротора | 400 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 2 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF2.8-600W |  |
| Номинальная мощность | 600 Вт |  |
| Максимальная мощность | 750 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 2.8 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 85 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-25 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 24В |  |
| Скорость вращения ротора | 400 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/150Ач х 2 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF3.2-1kW |  |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 3.2 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 95 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 48В |  |
| Скорость вращения ротора | 400 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 4 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF4.0-2kW |  |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 3000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 4.0 м |  |
| Высота мачты | 6.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 100 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 8 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 96В |  |
| Скорость вращения ротора | 400 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 8 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF5.0-3kW |  |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 4500 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 5.0 м |  |
| Высота мачты | 9.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 235 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 220В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/100Ач х 18 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF6.0-5kW |  |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 7000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 6.0 м |  |
| Высота мачты | 9.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 285 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 220В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 18 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF8.0-10kW |  |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 15000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 8.0 м |  |
| Высота мачты | 12.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 600 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 380В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор, датчик ветра |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 32 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF11.0-15kW |  |
| Номинальная мощность | 15000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 20000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 11.0 м |  |
| Высота мачты | 16.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 680 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 10 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 380В |  |
| Скорость вращения ротора | 200 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор, датчик ветра |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 32 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF12.0-20kW |  |
| Номинальная мощность | 20000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 30000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 12.0 м |  |
| Высота мачты | 18.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 700 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 12 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 380В |  |
| Скорость вращения ротора | 120 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор, датчик ветра |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 62 шт. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Модель | HF12.5-30kW |  |
| Номинальная мощность | 30000 Вт |  |
| Максимальная мощность | 35000 Вт |  |
| Диаметр лопастей | 12.5 м |  |
| Высота мачты | 18.0 м |  |
| Вес без учета мачты | 950 кг |  |
| Стартовая скорость ветра | 3.0 м/с |  |
| Номинальная скорость ветра | 12 м/с |  |
| Рабочая скорость ветра | 3-30 м/с |  |
| Безопасная скорость ветра | 50 м/с |  |
| Выходное напряжение | 380В |  |
| Скорость вращения ротора | 120 об/мин |  |
| Контрольная система | контролер заряда АБ, инвертор, датчик ветра |
| Эксплуатационная температура | -40/+60 0С |
| Рекомендуемое кол-во батарей | 12В/200Ач х 62 шт. |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Генератор – 1 шт., лопасть – 3 шт., фланец для лопастей – 1 шт., комплект крепежных болтов для лопастей – 1 шт., механизм направления «по ветру» - 1 шт., датчик ветра (если предусмотрен конструкцией) – 1 шт., контроллер заряда – 1 шт., инвертер – 1 шт., мачта (2…6 труб L = 3 м.), основание для мачты – 1 шт., анкерные болты (L-образные) для основания – 4 шт., оттяжные тросы – 2…4 шт., анкерные болты (О-образные) для тросов – 4 шт., кабель электрический, инструкция по установке, диск с видеоматериалом.

* Гарантия 1 год.

* Все оборудование имеет Европейскую сертификацию.

* Аккумуляторные батареи в комплект поставки не входят.

* Мощность инвертера в комплекте соответствует мощности генератора.

* Возможно увеличение длины мачты, по желанию заказчика.

* Возможна поставка без мачты и других комплектующих.

* Модели мощностью от 15 кВт снабжены электронной системой отслеживания направления и скорости ветра и электронным поворотным устройством.

* Модели мощностью 5 и 10 кВт возможно комплектовать электронной системой поворота, по желанию заказчика. В стандартной комплектации данные модели имеют хвостовые стабилизаторы.

* Цены указаны в Прайс-листе.

СРОК ПОСТАВКИ

Срок поставки в г. Благовещенск:

мощностью до 10 кВт – 7 дней.

мощностью свыше 10 кВт – 14 дней.

Срок поставки в регионы РФ – 10-25 дней.

ДОСТАВКА ГРУЗА

Доставка груза осуществляется транспортной компанией по железной дороге. Стоимость доставки не входит в цену ветрогенераторов и оплачивается отдельно по договору между заказчиком и транспортной компанией.  За доставку груза по ж/д несет ответственность транспортная компания. Мы осуществляем отгрузку товара на склад транспортной компании и оформление документов на отгрузку товар до региона покупателя.